## Slide 1
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği – Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
RISC-V İŞLEMCİ TASARIMI
VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ENTEGRE GELİŞTİRME ORTAMI
RV32I
Taha Tahsin Akyüz
Naz Afra Öksüz
Emine Bektaş
Danışmanlar: Dr. Öğr. Gör. Latif Akçay | Dr. Öğr. Gör. Sefa Küçük
Bitirme Projesi Final Sunumu • 2025–2026 Bahar Dönemi • Mayıs 2026

## Slide 2
SUNUM İÇERİĞİ
01
Proje Motivasyonu ve Problematik
Neden bu proje? Mevcut araçların eksiklikleri
02
Sistem Mimarisi — Genel Bakış
İki katmanlı donanım + yazılım yaklaşımı
03
RV32I İşlemci Tasarımı
5 aşamalı pipeline, 16 RTL modül, tehlike yönetimi
04
Donanım Doğrulama Sonuçları
14/14 test senaryosu başarı, dalga formu analizi
05
Yazılım Platformu
React 19 + Electron + Ollama + Icarus Verilog
06
Yapay Zeka Modeli: Akyuz AI V2
LoRA fine-tuning, Qwen 14B, otonom ajan modu
07
Bulgular ve Akademik Değerlendirme
Başarılar, kısıtlamalar, katkılar
08
Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
FPGA sentezi, VGA, dataset genişletme

## Slide 3
MOTİVASYON VE PROBLEMATİK
Dik Öğrenme Eğrisi
Verilog HDL ile eşzamanlı devre tasarımı; race conditions, latching, sentezlenebilirlik kuralları nedeniyle son derece karmaşık.
Araç Yetersizliği
Xilinx Vivado, Quartus gibi endüstri araçları ağır ve yapay zeka entegrasyonundan yoksun; geliştiriciler manuel simülasyon loglarıyla boğuşuyor.
AI Asistanların Zayıflığı
GitHub Copilot, ChatGPT gibi araçlar Python/JS'de başarılıyken Verilog HDL'nin donanım-spesifik kısıtlarında sentezlenemez kod üretiyor.
Gizlilik Sorunu
Bulut tabanlı API'ler donanım şirketlerinin IP gizliliğiyle bağdaşmıyor; offline, yerel çalışma zorunluluğu var.
→ Çözüm: RV32I işlemci + IDE: Tamamen yerel, yapay zeka destekli, domain-specific HDL geliştirme ortamı

## Slide 4
SİSTEM MİMARİSİ — İKİ KATMANLI YAKLAŞIM
🖥 DONANIM KATMANI
RV32I İşlemci Çekirdeği (rv32_core)
5 Aşamalı Pipeline Mimarisi
16 Bağımsız RTL Verilog Modülü
Forwarding + Hazard Detection
UART, GPIO, BRAM Çevre Birimleri
rv32_soc — SoC Hiyerarşisi
Basys 3 Artix-7 FPGA Hedef Kartı
⇄
Simülasyon
& Doğrulama
💻 YAZILIM KATMANI (IDE)
React 19 + TypeScript + Electron GUI
Monaco Kod Editörü (VSCode motoru)
Icarus Verilog Simülasyon Motoru
AI V2 (Qwen 14B + LoRA)
Ollama Yerel LLM Sunucusu
ReAct Ajan Döngüsü (Tool-Calling)
Python FastAPI Arka Uç Servisi

## Slide 5
RV32I İŞLEMCİ MİMARİSİ — 5 AŞAMALI PIPELINE
IF
Instruction
Fetch
pc.v
imem.v
PC+4
→
ID
Instruction
Decode
rv32_control.v
regfile.v
Imm Gen
→
EX
Execute
rv32_alu.v
forwarding_unit.v
Branch Logic
→
MEM
Memory
Access
dmem.v
ex_mem_reg.v
Flush Port
→
WB
Write
Back
mem_wb_reg.v
Sign Extend
x0 Protection
⚡ Veri Yönlendirme Birimi (Forwarding Unit)
RAW tehlikelerini stall olmadan aşar • EX/MEM → ALU bypass • forward_a/b/store sinyalleri
🛡 Tehlike Tespit Birimi (Hazard Detection Unit)
Load-Use stall: 1 NOP enjeksiyonu • Branch flush: IF/ID iptal + PC yönlendirme
32-bit Veri Yolu

## Slide 6
DONANIM DOĞRULAMA SONUÇLARI — 14/14 BAŞARI
14
/ 14
Test Senaryosu
✓ Başarılı
ADD, SUB, ADDI
ALU aritmetik doğrulama
✓
SLL, SRL, SRA
Bit kaydırma komutları
✓
LUI, AUIPC
20-bit yükleme & PC aritmetiği
✓
LW, SW (Bellek)
32-bit RAM okuma/yazma
✓
RAW Data Hazard (Forwarding)
Veri bağımlılığı çözümü
✓
Load-Use Stall
1 saat döngüsü duraklatma
✓
Branch BEQ/BNE
Şartlı dal + IF/ID Flush
✓
JAL, JALR
PC atlama & geri dönüş adresi
✓
SLT, SLTU
İşaretli/işaretsiz karşılaştırma
✓
Xilinx Vivado xsim • Cycle-accurate simülasyon • 21 komutluk test_program.hex • Sıfır Undefined-X hatası

## Slide 7
IDE — YAZILIM PLATFORMU MİMARİSİ
KATMAN 1 — Kullanıcı Arayüzü
React 19 + TypeScript + Tailwind CSS
Monaco Kod Editörü (VS Code altyapısı)
Electron → Cross-platform masaüstü app
File Explorer, Log Console, AI Chat Panel
FPGA Programlama Yükleyici Sayfası
KATMAN 2 — Çekirdek Denetleyiciler
AIController: Ollama REST API, Streaming JSON, Fallback Parsing
SimulationEngine: iverilog → stderr/stdout yakalama
AgentController: ReAct (Reason+Act) döngüsü, Tool-calling
FPGAController: COM port tarama, VID/PID tespiti, GCC toolchain
KATMAN 3 — Harici Bağımlılıklar
Ollama (Yerel LLM sunucusu) • Icarus Verilog (iverilog + vvp)
RISC-V GCC Toolchain • GTKWave (VCD görüntüleyici)
Python FastAPI arka uç • Git sürüm kontrolü

## Slide 8
YAPAY ZEKA MODELİ — AI V1 → V2
AI V1 (Dönem 1)
✅ Küçük parametreli temel model üzerine LoRA
✅ Temel Verilog sentaks üretimi başarılı
✅ Kombinasyonel devre tasarımı işlevsel
❌ Otonom ajan modunda tool-calling başarısız
❌ Dosya okuma/yazma/derleme zinciri yok
→ Evolution
AI V2 (Dönem 2 — Aktif)
✅ Qwen 14B temel model + LoRA fine-tuning
✅ write_file, read_file, delete_file araçları
✅ compile_verilog → otonom derleme döngüsü
✅ Icarus Verilog hata analizi ve düzeltme
✅ ReAct ajan döngüsü kararlı çalışıyor
LoRA (Low-Rank Adaptation) Eğitim Metodolojisi
Dondurulmuş ana model üzerinde düşük boyutlu A×B matrislerinin eğitimi
Sıradan mühendis bilgisayarında fine-tuning mümkün (GPU verimliliği)
Eğitim verisi: GitHub RISC-V repoları + SiFive + akademik kitaplar + el yapımı JSON pair'ler
System Prompt: output reg zorunluluğu, always @(*), default case, x0=0 koruması

## Slide 9
OTONOM HATA DÜZELTME DÖNGÜSÜ (Auto Error-Correction Loop)
📝
1
Kullanıcı / AI
Verilog Yazar
→
⚙️
2
iverilog
Derleme
→
🔍
3
Hata mı?
stderr Analizi
→
🤖
4
LLM Analiz
& Düzeltme
→
🔄
5
Yeniden
Derleme
→
✨
6
✅ Başarı!
VCD Üretimi
◄── Hata varsa döngü tekrar eder
AkyuzIDE – Icarus Verilog Console
**RED ERROR:** iverilog alu_4bit.v tb_alu_4bit.v
alu_4bit.v:2: syntax error — malformed input [3:0] a, b,
[Akyuz AI]: Autotecting error... Analysis of line 2: Detected comma misuse
[Akyuz AI]: Applying fix: Corrected malformed input signals → re-running...
**GREEN SUCCESS:** Compilation successful. No errors. Object file generated.

## Slide 10
BULGULAR VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME
✅ BAŞARILAR
14/14 donanım test senaryosu %100 başarılı
Sıfır X-state (tanımsız sinyal) hatası
Forwarding: 0 IPC kaybı ile veri tehlikesi çözümü
Load-Use stall: tam 1 saat döngüsü duraklatma
Branch flush mekanizması hatasız çalışıyor
AkyuzIDE ReAct ajan döngüsü işlevsel
One-shot hata düzeltme (tek analiz döngüsünde)
Icarus Verilog tam entegrasyonu tamamlandı
Çapraz platform: Windows / macOS / Linux
⚠ KISITLAMALAR & GELİŞTİRME ALANLARI
Multi-modül hiyerarşik tasarımlarda context kayması
Port ismi uyuşmazlığı (halüsinasyon riski)
VRAM bant genişliği → yanıt süresi uzayabiliyor
FPGA fiziksel sentezi (xsim → bitstream) henüz tam değil
VGA çevre birimi entegrasyonu dönem sonu hedefi
Dataset boyutu gigabayt seviyesine çıkarılacak
Chain-of-Thought ajan desteği planlandı
Akademik Katkı: İlk defa Verilog HDL + RISC-V özelinde LoRA fine-tune + otonom ajan + offline HDL IDE entegrasyonu bir arada sunulmaktadır.

## Slide 11
SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Proje Özeti
RV32I 5-stage pipeline işlemci Verilog HDL ile sıfırdan başarıyla tasarlandı ve %100 doğrulandı
AkyuzIDE: React 19 + Electron + Ollama + Icarus Verilog entegrasyonuyla işlevsel HDL IDE tamamlandı
Akyuz AI V2 (Qwen 14B + LoRA): otonom ajan modu ile dosya yönetimi ve hata düzeltme döngüsü çalışıyor
İki sistem birbiriyle entegre: donanım yazılımı, yazılım donanımı besliyor
Dönem Sonu Hedefleri
🔧
FPGA Fiziksel Sentez
Basys 3 Artix-7 kartına logic synthesis + implementation + osiloskop doğrulaması
🖥
VGA Çevre Birimi
640×480 piksel VGA Text Terminal — saf Verilog ile karakter tamponu
📊
Dataset Genişletme
Multi-modül RTL örnekleri, Chain-of-Thought, yeni LoRA optimizasyonu
👁
GTKWave Entegrasyonu
AkyuzIDE içinde tıklanabilir dalga formu görüntüleyici widget
⚡
Performans Analizi
Critical Path Delay, BRAM/LUT/FF kaynak haritası, IPC optimizasyonu

## Slide 12
Teşekkürler
Sorularınız?
Taha Tahsin Akyüz • Naz Afra Öksüz • Emine Bektaş
RISC-V
Verilog HDL
AkyuzIDE
LoRA Fine-Tuning
Icarus Verilog
ReAct Agent
Erzurum Teknik Üniversitesi • 2025–2026 Bahar Dönemi • Bitirme Projesi